## Slide 1: 第 1 章 概述

## Slide 2: 第 1 章 概述
1.1 计算机网络在信息时代中的作用
1.2 互联网概述
1.3 互联网的组成
1.4 计算机网络在我国的发展
1.5 计算机网络的类别
1.6 计算机网络的性能
1.7 计算机网络的体系结构

## Slide 3: 1.6 计算机网络的性能
  费用
  质量
  标准化
  可靠性
  可扩展性和可升级性
  易于管理和维护
1.6.1 性能指标
1.6.2 非性能特征
主要包括：
  速率
  带宽
  吞吐率
  时延
  时延带宽积
  往返时间 RTT
  利用率

## Slide 4: 1. 速率
比特（bit）是计算机中数据量的单位，也是信息论中使用的信息量的单位。
比特（bit）来源于 binary digit，意思是一个“二进制数字”，因此一个比特就是二进制数字中的一个 1 或 0。
速率是计算机网络中最重要的一个性能指标，指的是数据的传送速率，它也称为数据率 (data rate)或比特率 (bit rate)。
速率的单位是 bit/s，或 kbit/s、Mbit/s、 Gbit/s 等。例如 4  1010 bit/s 的数据率就记为 40 Gbit/s。
速率往往是指额定速率或标称速率，非实际运行速率。

## Slide 5: 2. 带宽
两种不同意义：
“带宽”(bandwidth) 本来是指信号具有的频带宽度，其单位是赫（或千赫、兆赫、吉赫等）。
在计算机网络中，带宽用来表示网络中某通道传送数据的能力。表示在单位时间内网络中的某信道所能通过的“最高数据率”。单位是 bit/s ，即 “比特每秒”。
在“带宽”的上述两种表述中，前者为频域称谓，而后者为时域称谓，其本质是相同的。也就是说，一条通信链路的“带宽”越宽，其所能传输的“最高数据率”也越高。

## Slide 6: 数字信号流随时间的变化
在时间轴上信号的宽度随带宽的增大而变窄。
每秒 106 个比特
时间
1 0 1 0 1 1
1 s
带宽为
1 Mb/s
时间
每秒 4  106 个比特
0.25 s
带宽为
4 Mb/s

## Slide 7: 3. 吞吐量
吞吐量 (throughput) 表示在单位时间内通过某个网络（或信道、接口）的数据量。
吞吐量更经常地用于对现实世界中的网络的一种测量，以便知道实际上到底有多少数据量能够通过网络。
吞吐量受网络的带宽或网络的额定速率的限制。

## Slide 8: 4. 时延 (delay 或 latency)
时延 (delay 或 latency) 是指数据（一个报文或分组，甚至比特）从网络（或链路）的一端传送到另一端所需的时间。
有时也称为延迟或迟延。
网络中的时延由以下几个不同的部分组成：
  (1) 发送时延
  (2) 传播时延
  (3) 处理时延
  (4) 排队时延

## Slide 9: 4. 时延 (delay 或 latency)
(1) 发送时延
  也称为传输时延。
  发送数据时，数据帧从结点进入到传输媒体所需要的时间。
  也就是从发送数据帧的第一个比特算起，到该帧的最后一个比特发送完毕所需的时间。
发送时延 =
数据帧长度（bit）
发送速率（bit/s）

## Slide 10: 4. 时延 (delay 或 latency)
(2) 传播时延
  电磁波在信道中需要传播一定的距离而花费的时间。
  发送时延与传播时延有本质上的不同。
  信号发送速率和信号在信道上的传播速率是完全不同的概念。
传播时延 =
信道长度（米）
信号在信道上的传播速率（米/秒）

## Slide 11: 4. 时延 (delay 或 latency)
(3) 处理时延
  主机或路由器在收到分组时，为处理分组（例如分析首部、提取数据、差错检验或查找路由）所花费的时间。
(4) 排队时延
  分组在路由器输入输出队列中排队等待处理所经历的时延。
  排队时延的长短往往取决于网络中当时的通信量。

## Slide 12: 4. 时延 (delay 或 latency)
数据在网络中经历的总时延就是发送时延、传播时延、处理时延和排队时延之和。
总时延 = 发送时延
+ 传播时延
+ 处理时延
+ 排队时延
必须指出，在总时延中，究竟是哪一种时延占主导地位，必须具体分析。

## Slide 13: 四种时延所产生的地方
1 0 1 1 0 0 1
…
发送器
队列
在链路上产生
传播时延
结点 B
结点 A
在发送器产生发送时延
(即传输时延)
在结点 A 中产生
处理时延和排队时延
数据
假设从结点 A 向结点 B 发送数据
链路
几种时延产生的地方不一样

## Slide 14: 容易产生的错误概念
对于高速网络链路，我们提高的仅仅是数据的发送速率而不是比特在链路上的传播速率。
提高链路带宽减小了数据的发送时延。
以下说法是错误的：
“在高速链路（或高带宽链路）上，比特会传送得更快些”。

## Slide 15: 5. 时延带宽积
链路的时延带宽积又称为以比特为单位的链路长度。
（传播）时延
链路
带宽
时延带宽积 = 传播时延  带宽
只有在代表链路的管道都充满比特时，
链路才得到了充分利用。
链路像一条空心管道

## Slide 16: 6. 往返时间 RTT
互联网上的信息不仅仅单方向传输，而是双向交互的。因此，有时很需要知道双向交互一次所需的时间。
往返时间表示从发送方发送数据开始，到发送方收到来自接收方的确认，总共经历的时间。
在互联网中，往返时间还包括各中间结点的处理时延、排队时延以及转发数据时的发送时延。
当使用卫星通信时，往返时间 RTT 相对较长，是很重要的一个性能指标。

## Slide 17: 7. 利用率
分为信道利用率和网络利用率。
信道利用率指出某信道有百分之几的时间是被利用的（有数据通过）。完全空闲的信道的利用率是零。
网络利用率则是全网络的信道利用率的加权平均值。
信道利用率并非越高越好。当某信道的利用率增大时，该信道引起的时延也就迅速增加。

## Slide 18: 时延与网络利用率的关系
根据排队论的理论，当某信道的利用率增大时，该信道引起的时延也就迅速增加。
若令 D0 表示网络空闲时的时延，D 表示网络当前的时延，则在适当的假定条件下，可以用下面的简单公式表示 D 和 D0之间的关系：
其中：U 是网络的利用率，数值在 0 到 1 之间。

## Slide 19: 时延与网络利用率的关系
时延 D
利用率 U
1
0
D0
时延
急剧
增大
当信道的利用率增大时，该信道引起的时延迅速增加。

## Slide 20: 1.7 计算机网络的体系结构
1.7.1 计算机网络体系结构的形成
1.7.2 协议与划分层次
1.7.3 具有五层协议的体系结构
1.7.4 实体、协议、服务和服务访问点
1.7.5 TCP/IP 的体系结构

## Slide 21: 1.7.1 计算机网络体系结构的形成
计算机网络是个非常复杂的系统。
相互通信的两个计算机系统必须高度协调工作才行，而这种“协调”是相当复杂的。
“分层”可将庞大而复杂的问题，转化为若干较小的局部问题，而这些较小的局部问题就比较易于研究和处理。

## Slide 22: 1.7.1 计算机网络体系结构的形成
1974年，美国的 IBM 公司宣布了系统网络体系结构SNA (System Network Architecture)。这个著名的网络标准就是按照分层的方法制定的。
不久后，其他一些公司也相继推出自己公司的具有不同名称的体系结构。
由于网络体系结构的不同，不同公司的设备很难互相连通。

## Slide 23: 开放系统互连参考模型OSI/RM
为了使不同体系结构的计算机网络都能互连，国际标准化组织 ISO 于1977年成立了专门机构研究该问题。
他们提出了一个试图使各种计算机在世界范围内互连成网的标准框架，即著名的开放系统互连基本参考模型 OSI/RM (Open Systems Interconnection Reference Model)，简称为 OSI。
只要遵循 OSI 标准，一个系统就可以和位于世界上任何地方的、也遵循这同一标准的其他任何系统进行通信。

## Slide 24: 开放系统互连参考模型OSI/RM
OSI 只获得了一些理论研究的成果，在市场化方面却失败了。原因包括：
  OSI 的专家们在完成 OSI 标准时没有商业驱动力；
  OSI 的协议实现起来过分复杂，且运行效率很低；
  OSI 标准的制定周期太长，因而使得按 OSI 标准生产的设备无法及时进入市场；
  OSI 的层次划分也不太合理，有些功能在多个层次中重复出现。

## Slide 25: 两种国际标准
法律上的 (de jure) 国际标准 OSI 并没有得到市场的认可。
非国际标准 TCP/IP 却获得了最广泛的应用。TCP/IP 常被称为事实上的 (de facto) 国际标准。

## Slide 26: 1.7.2 协议与划分层次
计算机网络中的数据交换必须遵守事先约定好的规则。
这些规则明确规定了所交换的数据的格式以及有关的同步问题（同步含有时序的意思）。
网络协议 (network protocol)，简称为协议，是为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定。

## Slide 27: 网络协议的三个组成要素
语法：数据与控制信息的结构或格式 。
语义：需要发出何种控制信息，完成何种动作以及做出何种响应。
同步：事件实现顺序的详细说明。
由此可见，网络协议是计算机网络的不可缺少的组成部分。

## Slide 28: 协议的两种形式
一种是使用便于人来阅读和理解的文字描述。
另一种是使用让计算机能够理解的程序代码。
这两种不同形式的协议都必须能够对网络上信息交换过程做出精确的解释。

## Slide 29: 层次式协议结构
ARPANET 的研制经验表明，对于非常复杂的计算机网络协议，其结构应该是层次式的。

## Slide 30: 划分层次的概念举例
主机 1 向主机 2 通过网络发送文件。
可以将要做的工作进行如下的划分：
  第一类工作与传送文件直接有关。
    确信对方已做好接收和存储文件的准备。
    双方已协调好一致的文件格式。
  两个主机将文件传送模块作为最高的一层 ，剩下的工作由下面的模块负责。

## Slide 31: 两个主机交换文件
文件传送模块
主机 1
主机 2
文件传送模块
只看这两个文件传送模块
好像文件及文件传送命令
是按照水平方向的虚线传送的
把文件交给下层模块
进行发送
把收到的文件交给
上层模块

## Slide 32: 再设计一个通信服务模块
文件传送模块
主机 1
主机 2
文件传送模块
只看这两个通信服务模块
好像可直接把文件
可靠地传送到对方
把文件交给下层模块
进行发送
把收到的文件交给
上层模块
通信服务模块
通信服务模块

## Slide 33: 再设计一个网络接入模块
文件传送模块
主机 1
主机 2
文件传送模块
通信服务模块
通信服务模块
网络接入模块
网络接入模块
通信网络
网络
接口
网络
接口
网络接入模块负责做与网络接口细节有关的工作，例如：规定传输的帧格式，帧的最大长度等。

## Slide 34: 分层的好处与缺点
好处
各层之间是独立的。
灵活性好。
结构上可分割开。
易于实现和维护。
能促进标准化工作。
缺点
降低效率。
有些功能会在不同的层次中重复出现，因而产生了额外开销。

## Slide 35: 层数多少要适当
层数太少，就会使每一层的协议太复杂。
层数太多，又会在描述和综合各层功能的系统工程任务时遇到较多的困难。

## Slide 36: 各层完成的主要功能
① 差错控制：使相应层次对等方的通信更加可靠。
② 流量控制：发送端的发送速率必须使接收端来得及接收，不要太快。
③ 分段和重装 ：发送端将要发送的数据块划分为更小的单位，在接收端将其还原。
④ 复用和分用：发送端几个高层会话复用一条低层的连接，在接收端再进行分用。
⑤ 连接建立和释放：交换数据前先建立一条逻辑连接，数据传送结束后释放连接。

## Slide 37: 计算机网络的体系结构
计算机网络的体系结构 (architecture) 是计算机网络的各层及其协议的集合。
体系结构就是这个计算机网络及其部件所应完成的功能的精确定义。
实现 (implementation) 是遵循这种体系结构的前提下用何种硬件或软件完成这些功能的问题。
体系结构是抽象的，而实现则是具体的，是真正在运行的计算机硬件和软件。

## Slide 38: 1.7.3 具有五层协议的体系结构
OSI 的七层协议体系结构的概念清楚，理论也较完整，但它既复杂又不实用。
TCP/IP 是四层体系结构：应用层、运输层、网际层和网络接口层。
但最下面的网络接口层并没有具体内容。
因此往往采取折中的办法，即综合 OSI 和 TCP/IP 的优点，采用一种只有五层协议的体系结构 。

## Slide 39: 1.7.3 具有五层协议的体系结构
应用层
运输层
网络层
表示层
会话层
数据链路层
物理层
7
6
5
4
3
2
1
OSI 的体系结构
应用层
网络接口层
网际层 IP
(各种应用层协议，如
DNS, HTTP, SMTP 等)
运输层 (TCP 或 UDP)
TCP/IP 的体系结构
(a)
(b)
(c)
运输层
网络层
应用层
数据链路层
物理层
5
4
3
2
1
五层协议的体系结构
（这一层并没有具体内容）
计算机网络体系结构：
(a) OSI 的七层协议；(b) TCP/IP 的四层协议；(c) 五层协议

## Slide 40: 五层协议的体系结构
应用层 (application layer)
运输层 (transport layer)
网络层 (network layer)
数据链路层 (data link layer)
物理层 (physical layer)
数据链路层
5 应用层
4 运输层
3 网络层
2 数据链路层
1 物理层

## Slide 41: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
应用进程数据先传送到应用层
加上应用层首部，成为应用层 PDU
PDU (Protocol Data Unit)：协议数据单元。
OSI参考模型把对等层次之间传送的数据单位称为该层的协议数据单元 PDU。

## Slide 42: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
应用层 PDU 再传送到运输层
加上运输层首部，成为运输层报文

## Slide 43: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
运输层报文再传送到网络层
加上网络层首部，成为 IP 数据报（或分组）

## Slide 44: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
IP 数据报再传送到数据链路层
加上链路层首部和尾部，成为数据链路层帧

## Slide 45: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
数据链路层帧再传送到物理层
最下面的物理层把比特流传送到物理媒体

## Slide 46: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
物理传输媒体
主机 1
AP2
AP1
电信号（或光信号）在物理媒体中传播
从发送端物理层传送到接收端物理层
主机 2

## Slide 47: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
物理层接收到比特流，上交给数据链路层

## Slide 48: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
数据链路层剥去帧首部和帧尾部
取出数据部分，上交给网络层

## Slide 49: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
网络层剥去首部，取出数据部分
上交给运输层

## Slide 50: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
运输层剥去首部，取出数据部分
上交给应用层

## Slide 51: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
应用层剥去首部，取出应用程序数据
上交给应用进程

## Slide 52: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
我收到了 AP1 发来的
应用程序数据！

## Slide 53: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
应 用 程 序 数 据
应用层首部
H5
10100110100101 比 特 流 110101110101
注意观察加入或剥去首部（尾部）的层次
应 用 程 序 数 据
H5
应 用 程 序 数 据
H4
H5
应 用 程 序 数 据
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据
H4
运输层首部
H3
网络层首部
H2
链路层
首部
T2
链路层
尾部

## Slide 54: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
10100110100101 比 特 流 110101110101
主机 2 的物理层收到比特流后
交给数据链路层
H2
T2
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据

## Slide 55: 主机 1 向主机 2 发送数据
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
数据链路层剥去帧首部和帧尾部后
把帧的数据部分交给网络层
H2
T2
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据

## Slide 56: 主机 1 向主机 2 发送数据
H4
H5
应 用 程 序 数 据
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
网络层剥去分组首部后
把分组的数据部分交给运输层

## Slide 57: 主机 1 向主机 2 发送数据
H5
应 用 程 序 数 据
H4
H5
应 用 程 序 数 据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
运输层剥去报文首部后
把报文的数据部分交给应用层

## Slide 58: 主机 1 向主机 2 发送数据
应 用 程 序 数 据
H5
应 用 程 序 数 据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
应用层剥去应用层 PDU 首部后
把应用程序数据交给应用进程

## Slide 59: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
我收到了 AP1 发来的
应用程序数据！

## Slide 60: 主机 1 向主机 2 发送数据
OSI 参考模型把对等层次之间传送的数据单位称为该层的协议数据单元 PDU (Protocol Data Unit)。这个名词现已被许多非 OSI 标准采用。
任何两个同样的层次把数据（即数据单元加上控制信息）通过水平虚线直接传递给对方。这就是所谓的“对等层”(peer layers)之间的通信。
各层协议实际上就是在各个对等层之间传递数据时的各项规定。

## Slide 61: 1.7.4 实体、协议、服务和服务访问点
实体 (entity) 表示任何可发送或接收信息的硬件或软件进程。
协议是控制两个对等实体进行通信的规则的集合。
在协议的控制下，两个对等实体间的通信使得本层能够向上一层提供服务。
要实现本层协议，还需要使用下层所提供的服务。

## Slide 62: 协议和服务在概念上是不一样的
协议的实现保证了能够向上一层提供服务。
本层的服务用户只能看见服务而无法看见下面的协议。即下面的协议对上面的服务用户是透明的。
协议是“水平的”，即协议是控制对等实体之间通信的规则。
服务是“垂直的”，即服务是由下层向上层通过层间接口提供的。
上层使用服务原语获得下层所提供的服务。

## Slide 63: 服务访问点
同一系统相邻两层的实体进行交互的地方，称为服务访问点 SAP (Service Access Point)。
服务访问点SAP是一个抽象的概念，它实际上就是一个逻辑接口。
OSI把层与层之间交换的数据的单位称为服务数据单元 SDU (Service Data Unit)。
SDU 可以与 PDU 不一样，例如，可以是多个 SDU 合成为一个 PDU，也可以是一个 SDU 划分为几个 PDU。

## Slide 64: 1.7.4 实体、协议、服务和服务访问点
协议 (n + 1)
SAP
SAP
交换原语
交换原语
实体 (n + 1)
服务提供者
第 n 层
第 n + 1 层
实体 (n + 1)
服务用户
实体 (n)
实体 (n)
协议(n)
相邻两层之间的关系

## Slide 65: 协议很复杂
协议必须把所有不利的条件事先都估计到，而不能假定一切都是正常的和非常理想的。
看一个计算机网络协议是否正确，不能光看在正常情况下是否正确，还必须非常仔细地检查这个协议能否应付各种异常情况。

## Slide 66: 【例1-1】著名的协议举例
占据东、西两个山顶的蓝军1和蓝军2与驻扎在山谷的白军作战。其力量对比是：单独的蓝军1或蓝军2打不过白军，但蓝军1和蓝军2协同作战则可战胜白军。现蓝军1拟于次日正午向白军发起攻击。于是用计算机发送电文给蓝军2。但通信线路很不好，电文出错或丢失的可能性较大（没有电话可使用）。因此要求收到电文的友军必须送回一个确认电文。但此确认电文也可能出错或丢失。试问能否设计出一种协议使得蓝军1和蓝军2能够实现协同作战，因而一定（即100 %而不是99.999…%）取得胜利？

## Slide 67
明日正午进攻，如何？
同意
收到“同意”
收到：收到“同意”
…
…
…
…
…
…
这样的协议无法实现！

## Slide 68: 结论
这样无限循环下去，两边的蓝军都始终无法确定自己最后发出的电文对方是否已经收到。
没有一种协议能够使蓝军 100% 获胜。
这个例子告诉我们，看似非常简单的协议，设计起来要考虑的问题还是比较多的。

## Slide 69: 1.7.5 TCP/IP 的体系结构
应用层
运输层
网际层
网络
接口层
主机A
主机B
路由器
网络 2
网络 1
应用层
运输层
网际层
网络
接口层
网际层
网络
接口层
4
3
2
1
路由器在转发分组时最高只用到网际层
而没有使用运输层和应用层。
TCP/IP 是四层体系结构

## Slide 70: TCP/IP 体系结构的另一种表示方法
实际上，现在的互联网使用的 TCP/IP 体系结构有时已经发生了演变，即某些应用程序可以直接使用 IP 层，或甚至直接使用最下面的网络接口层。
TCP UDP
IP
应用层
网络接口层（子网层）

## Slide 71: 沙漏计时器形状的TCP/IP协议族
HTTP
SMTP
DNS
RTP
TCP
UDP
IP
网际层
网络接口层
运输层
应用层
…
…
…
网络接口 1
网络接口 2
网络接口 3
Everything over IP
IP 可为各式各样的应用程序提供服务
IP over Everything
IP 可应用到各式各样的网络上
沙漏计时器形状的 TCP/IP 协议族

## Slide 72: 【例1-2】客户进程和服务器进程 使用 TCP/IP 协议栈进行通信
数据链路层
物理层
运输层
网络层
数据链路层
物理层
运输层
网络层
① 客户发起连接建立请求
② 服务器接受连接建立请求
应用层
应用层
互联网
客户
服务器
以后就逐级使用下层
提供的服务
(使用 TCP 和 IP）
在应用层的客户进程和服务器进程的交互

## Slide 73: 功能较强的计算机 可同时运行多个服务器进程
数据链路层
物理层
运输层
网络层
应用层
计算机 3
服务器
1
服务器
2
数据链路层
物理层
运输层
网络层
应用层
计算机 1
客户 1
数据链路层
物理层
运输层
网络层
应用层
计算机 2
客户 2
互联网
计算机 3 的两个服务器进程分别向 1 和 2 的客户进程提供服务